## Slide 1
第7章 微机系统的输入输出
冯诺依曼体系——五大功能部分，输入/输出是重要功能部分
控制器
运算器
存贮器
MEM
指令+数据
输入、输出
I/O
CPU

## Slide 2
输入输出设备特点
外部设备的种类繁多，有机械式、电动式、电子式和其他形式。它们涉及的信息类型也不相同，可以是数字量、模拟量或开关量。
CPU 与外部设备之间常需要进行频繁的信息交换，包括数据的输入输出、外部设备状态信息的读取及控制命令的传送等。
典型的输入输出：
人机交互：键盘，鼠标、笔、显示（CRT、LCD、LED），打 印，绘图、扫描。
存贮：磁、光存储。
设备间：串、并传输，网络
多媒体：声、象处理、播放。
数据采集控制：数字/模拟，状态检测、控制。
…
类型多样
速度差异大 快至 微妙 视频/网络
慢至 秒 键盘/打印机

## Slide 3
外设信息形式
  数字量：如键盘、发光二极管
  模拟量：电压、电流，如各类传感器、执行器
  开关量：与数字量相似，但电平不同
    一个开关量只需要一个二进制位表示
    一个8位的I/O端口可对应8个不同的开关量
  脉冲量：瞬时性，如光电编码盘
信息传输方式：
  并行传输：速度快、距离短
  串行传输：速度低、距离远
IO及外围设备类型

## Slide 4
系统观察

## Slide 5
接口(Interface) 就是将外设连接到总线上的逻辑电路的总称，也称为外设接口。
简单I/O示意

## Slide 6
简单并行I/O示例

## Slide 7
CPU与I/O接口间的信息：
  数据：双向
  状态：从外设输入
  控制：向外设输出，又称命令信息
  注：所有信息也可看作广义的数据，利用DB传送
I/O接口基本结构

## Slide 8
char chk()
{ register BYTE i=0;
DIRECTION_A=0;
DATAOUT_B=0xf3; //PB5-WR PB3-RD PB2-LcdCE PB1-c/d
while(((DATAIN_A&3)!=3)&&(--i)) //等待LCD读写就绪
DATAOUT_B=0xff;
}
void cls(BYTE mode)
{ register WORD i;
chk(); L_dat(0); //写命令前检查LCD是否就绪
if(mode) L_dat(0x10);
else L_dat(0);
lcd0(0x24); lcd0(0xb0);
chk();
…
DATAOUT_A=0x0; //向显示缓冲写0，达到清除屏幕
do{ asm { stb 28,[30];
stb 29,[30]; };
}while(--i);
某LCD的IO操作

## Slide 9
某串行接口的
结构示意

## Slide 10
接口相关寄存器

## Slide 11
数据缓冲寄存器：数据端口
控制寄存器：控制端口，只写
状态寄存器：状态端口，只读
  控制端口与状态端口常常可为同一物理端口
DB、AB缓冲器：
  实现接口内部总线与系统总线的连接
端口地址译码器：
  选择接口电路内部各端口寄存器的地址
内部控制逻辑：
  产生接口电路内部的控制信号
I/O接口典型组成

## Slide 12
基本输入输出方法
程序查询方法
CPU在I/O操作前，必须首先查询外设的状态
  若外设未准备好，则继续查询等待
  若外设准备好，则直接I/O
需增加状态端口
特点：
  简单，安全
  影响CPU效率，尤其是慢速外设的应用中
  为提高效率，可在两次查询间歇里插入其它处理程序，但又会降低CPU的实时响应速度
  常用于实时性要求不高、或CPU任务单一的场合

## Slide 13
void cls(BYTE mode)
{ register WORD i;
chk(); L_dat(0); //写命令前检查LCD是否就绪
if(mode) L_dat(0x10);
else L_dat(0);
lcd0(0x24); lcd0(0xb0);
chk();
…
DATAOUT_A=0x0; //向显示缓冲写0，达到清除屏幕
do{ asm { stb 28,[30];
stb 29,[30]; };
}while(--i);
某LCD访问程序
char chk()
{ register BYTE i=0;
DIRECTION_A=0; //输入
DATAOUT_B=0xf3; //PB5-WR PB3-RD PB2-LcdCE PB1-c/d
while(((DATAIN_A&3)!=3)&&(--i))
DATAOUT_B=0xff; //结束访问
}

## Slide 14
外设主动启动I/O：
  当外设状态准备好时，向CPU发出中断请求
  CPU收到外设的中断请求时，即可与外设I/O
特点：
  CPU效率高、实时响应速度快
  实现机制较复杂：
    硬件：需要专门的中断控制器处理多个中断源对INTR的共享（识别、响应、争用、屏蔽）
    软件：任何指令间均可能插入一段完全不同、甚至相互冲突的中断处理程序，使整个程序流程无法预料
  若涉及大量数据I/O，则速度较慢
    指令、子程序调用、返回、堆栈操作
中断方法

## Slide 15
void scirx()
{ int tp,sum;
tp=SCIRXBUF;
switch(sp_sm)
{ case 0: if(tp==0x68) sp_sm++; return;
case 1: if(tp<60) { sp_len=tp; sp_sm++;} else goto clrret; return;
..
case 6: if(tx_ptr<=tx_buf+sp_len){*tx_ptr++=tp; return; }
else if(tp==0x16)
{ for(sum=0,tx_ptr-=2;tx_ptr>=tx_buf;)
sum+=*tx_ptr--;
if((sum&0xff)==*(tx_buf+sp_len))
{sp_sm=7;OSTSW|=SCITaskID; return;}
else goto clrret;
}
}
clrret: sp_sm=0; return;
}
interrupt void SCIISR(void)
{ if(PIVR==0x0006) scirx();
else if(PIVR==0x0007)
{ if(tx_ptr<tx_buf+5+tx_buf[1]) SCITXBUF=*tx_ptr++;
else if(tx_ptr==tx_buf+5+tx_buf[1])
{ SCITXBUF=*tx_ptr++; SCICTL1&=0xfd; }
else { SCIREN;sp_sm=0; SCICTL1|=0x03; }
} }

## Slide 16
外设主动启动I/O：
  基本原理：两级请求/响应
DMA控制器：
  功能：寻址、M及I/O读写控制、修改指针、计数、判断
特点：
  只适用于成批简单传送，不适用于边传送边处理的场合
  软件简单，硬件复杂
DMA方法
I/O
CPU
MEM
DMAC

## Slide 17
当今世界，计算机距离我们是近还是远？
近-----就在身边、在眼前、在手中
远-----在层层包裹下，其如何工作，如雾里看花
所幸，我们学习了语言…
一段程序似不起眼，但我们具备了一种能力
----让计算机按我们的想法工作了
这门课，让我们把目光进一步往底层延伸一些…
寄存器、存贮器、指令、代码、数据，IO…
关注还是无视…它们就在那里
我们不必按计算机的方法去工作，
但不接近它，也许，总有各种困惑在未来路上

## Slide 18
Cortex-Mx GPIO
通用输入/输出口GPIO（ General Purpose Input Output）
输入模式 输入浮空、输入上拉、输入下拉、模拟输入
输出模式 开漏输出、推挽式输出、推挽式复用功能、开漏复用功能
  GPIO为CPU提供了数字输入输出功能，属于外围I/O模块。
  GPIO模块支持软件配置，包括输入输出方向配置、引脚功能复用和重映射、是否可申请中断、PWM输出等。
  标准I/O口可承受5V电压，可吸纳25mA电流，具有18MHZ的翻转速度，可配置输出速度达到50MHZ
  具有8种工作模式，分别如下：

## Slide 20
输入浮空模式

## Slide 21
输入上拉模式

## Slide 22
输入下拉模式

## Slide 23
模拟输入模式

## Slide 24
开漏输出模式

## Slide 25
开漏复用输出模式

## Slide 26
推挽输出模式

## Slide 27
推挽复用输出模式

## Slide 28
Cortex-Mx GPIO寄存器
以STM32F103为例，GPIO口最多有A,B,C,D,E,F,G共7组，每组16个I/O。
所有的I/O都是多功能的，使用前用户要先配置(输入/输出/复用),默认输入功能。
每个GPIO端口有7个32位寄存器进行操作：
两个配置寄存器 (GPIOx_CRL，GPIOx_CRH)
两个数据寄存器 (GPIOx_IDR和GPIOx_ODR)
一个置位/复位寄存器 (GPIOx_BSRR)，
一个复位寄存器 (GPIOx_BRR)
一个锁定寄存器 (GPIOx_LCKR)。
GPIOx_CRL和GPIOx_CRH 的每4个位配置一个I/O口。
0~7： 低I/O，用GPIOx_CRL配置；
8~15：高I/O，用GPIOx_CRH配置。

## Slide 29
Cortex-Mx GPIOx寄存器
偏移地址 | 名称 | 类型 | 复位值 | 说 明
0x00 | CRL | 读/写 | 0x44444444 | 配置寄存器低位（每个端口4位）
0x04 | CRH | 读/写 | 0x44444444 | 配置寄存器高位（每个端口4位）
0x08 | IDR | 读 | 0x0000 | 16位输入数据寄存器
0x0C | ODR | 读/写 | 0x0000 | 16位输出数据寄存器
0x10 | BSRR | 写 | 0x00000000 | 位置位/复位寄存器
0x14 | BRR | 写 | 0x0000 | 位复位寄存器
0x18 | LCKR | 读/写 | 0x00000 | 配置锁定寄存器

## Slide 30
端口配置低寄存器 CRL：用于配置GPIOx.0~GPIOx.7模式。
端口配置高寄存器 CRH：用于配置GPIOx.8~GPIOx.15模式。

## Slide 31
CNF [1:0] | MODE[1:0] | 输入配置 | CNF [1:0] | MODE [1:0] (2) | 输出配置
00 | 00 | 模拟输入 | 00 | 01/10/11 | 通用推挽输出
01 | 00 | 浮空输入(复位状态) | 01 | 01/10/11 | 通用开漏输出
10 | 00 | 上拉/下拉输入(1) | 10 | 01/10/11 | 复用推挽输出
11 | 00 | 保留 | 11 | 01/10/11 | 复用开漏输出
注：(1) ODR=1：上拉，ODR=0：下拉
(2) 01/10/11依次对应最大输出频率为10MHz/2MHz/50MHz
CNF MODE

## Slide 32
端口输入数据寄存器 IDR

## Slide 33
端口输出数据寄存器 ODR

## Slide 34
置位/复位寄存器 BSRR /BRR

## Slide 35
GPIO简单应用1
例：对端口PA8脚进行数据的读取，如果其数据位1，就写0；如果是0，就写1。
main()
{
long value;
value=GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8);
If(value==0) GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_8, 0x100);
else GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_8, 0x00);
}

## Slide 36
GPIO简单应用2
初始化端口
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能端口A的时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; //选择PA12脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //选择引脚模式为推挽式输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; //选择引脚的操作速度
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //应用
端口操作
  点亮LED：GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_12);
  熄灭LED：GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_12);

## Slide 37
#include "stm32f10x.h"
int main(void)
{
//打开相应外设的时钟：GPIOB
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
//初始化GPIOB，用于驱动LED
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //最高输出速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
while (1)
{
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8); //点亮LED1
Delay(1000000);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8); //熄灭LED1
Delay(1000000);
}
}
void Delay( nCount)
{
for(; nCount != 0; nCount--);
}

## Slide 38
GPIO寄存器操作