## Slide 1
第8章 输入输出---定时计数器TIM
微处理器系统可能存在时间相关的多种应用
----延时、周期性任务
----周期性（或一定时间关系）输入、输入信号/波形
……
Mx MCU往往配备了多种、多个与时间问题有关的资源
如系统定时器、多个定时、计数、比较/捕捉TIM、RTC、看门狗等

## Slide 2
STM32F103 MCU
时钟相关资源

## Slide 3
Mx MCU
时钟树

## Slide 4
8.1 RTC
框图
此RTC 在后备电源支持下工作，可作为停机情况下的年月日、时分秒计时用途

## Slide 6
RTC 有关
寄存器
RTC control register high /Low (RTC_CRH CRL)
RTC prescaler load register (RTC_PRLH / RTC_PRLL)
RTC prescaler divider register (RTC_DIVH / RTC_DIVL)
RTC counter register (RTC_CNTH / RTC_CNTL)
RTC alarm register high (RTC_ALRH / RTC_ALRL)

## Slide 7
8.2 看门狗
在由单片机构成的微型计算机系统中，由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰，造成程序的跑飞，而陷入死循环，程序的正常运行被打断，由单片机控制的系统无法继续工作，会造成整个系统的陷入停滞状态，发生不可预料的后果。
出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑，便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的模块或者芯片，俗称“看门狗”(watchdog) 。
STM32有一个倒计数计数器，启动看门狗之后，计数器从其复位初值0xFFF递减计数，当计数到末尾0x000的时候，便产生一个复位信号。
STM32有一个计数值重载寄存器IWDG_RLR，可以用来重新加载为倒计数计数器的初值。
STM32有一个键值寄存器(IWDG_KR） ，无论何时，只要往键值寄存器写入0xAAAA,重载寄存器IWDG_RLR的值就会被重新加载到倒计数寄存器，从而避免看门狗复位。 （踢狗 kick Dog）。
独立看门狗是时钟源是LSI(低速内部时钟），在STM32内核时钟发生故障的时候，它仍然有效。独立看门狗的溢出时间是由 预分频寄存（IWDR_PR)和IWDG_RLR决定的。
Independent watchdog (IWDG)

## Slide 8
8.3 TIMx
框图
多种输入
---CLK、CLR、START
多种输出
---周期、PWM、不同时刻、条件的中断、启动ADC…
试图满足多种应用要求
核心
计数器+比较器
可预置（重载）

## Slide 9
Time-base unit
The main block of the programmable timer is a
16-bit counter with its related
auto-reload register.
The counter can count up, down or both up and down.
The counter clock can be
divided by a prescaler.

## Slide 10
TI2 external clock connection example

## Slide 11
多种应用形式，如
Input capture mode
PWM input mode
Forced output mode
Output compare mode
PWM mode
Encoder interface mode

## Slide 12
TIM相关寄存器（示例）

## Slide 13
8.4 TIMx
应用程序示例
TIM+ADC+DMA

## Slide 16
TIMx 应用程序示例2-----50Hz频率测量