## Slide 1
电磁场与波——习题课
主讲人： 罗成（助教）
日 期： 2020/05/18

## Slide 2
第一章 静电场
电场强度·电位·高斯定律
电容与部分电容
静电能量与力
镜像法和电轴法
第二章 恒定电场
恒定电场基本方程·分界面上的衔接条件
电导和部分电导
CONTENS

## Slide 3
第一章 静电场

## Slide 4
一、电场强度·电位·高斯定律
（一）目的
1.会求点、线、球形电极的电场
2.掌握电位的计算方法
3.掌握高斯定律的应用
（二）例题分析
例1 高压同轴线的最佳尺寸设计：一高压同轴圆柱电缆,外导体的内半径为2cm，内外导体间电介质的击穿场强为200kV/cm。内导体的半径为a, 其值可以自由选定，但有一最佳值。因为若a太大，内外导体的间隙就变得很小，以致在给定的电压下，最大的E会超过电介质的击穿场强。另一方面，由于E的最大值Em总是在内导体表面上，当a很小时，其表面的E必定很大。试问a为何值时，该电缆能承受最大电压? 并求此最大电压值。
解：1）定性分析
本题的实质是圆柱型电极的电场。考虑利用高斯定理求解，高斯面取为半径为
的圆柱面。
例1示意图

## Slide 5
一、电场强度·电位·高斯定律
例1示意图
另一方面，由于E的最大值Em总是在内导体表面上，当a很小时，其表面的E必定很大。
利用高斯定理可以求得：
当 时
当 时

## Slide 6
一、电场强度·电位·高斯定律
2）定量计算：
设内外导体的半径分别为a和b。场强示意图如图（2）所示，显然，最大场强出现在
处。由高斯定理，求得介质中的电场为：
图2 电场场强示意图
内外导体间的电压为：
可见U随a而变化，但不是一单调函数，必存在一极值。为求此极值，必有：
代入数据：
得：

## Slide 7
一、电场强度·电位·高斯定律
结论：
圆柱型电极的电场强度在圆柱内外的表达形式不同，其本质是电场强度随着包围的自由电荷以及高斯面的变化而变化。
讨论：
1）本题考察的是圆柱形电极电场的求解，球形电场、点电荷电极电场同理。
2）电位移矢量
只有在不考虑极化场的情况下才可以
简化为 ，否则会造成错误。

## Slide 8
二、电容与部分电容
（一）目的
1.掌握平板电容器电场强度和电压与电荷分布的关系
2.理解接地对平板电容器电场强度、电压分布的影响
3.理解向平板电容器中插入导电片时，电场强度和电压的变化
（二）例题分析
例2 有一平行板电容器，两极板距离AB=d,中间平行地放入两块薄金属片C、D,且AC=CD=DB=d/3 (见右图) ,如将A、B两板充电到电压U0后，拆去电源，问:
(1) AC、CD、BC间电压各为多少? C、D片上有无电荷? AC、CD、DB间电场强度各为多少?
(2)若将C、D两片用导线连接，再断开，重答(1)问;
(3)若充电前先连接C、D，然后依次拆去电源和C、D的连接线，再答(1)问;
(4)若继(2)之后，又将A、B两板用导线短接，再断开，重新回答(1)中所问。
例题2示意图

## Slide 9
二、电容与部分电容
解：1）定性分析
平行板电容器电荷、电压、电场强度之间的关系为：
在A极板左边（由A极板上的电荷形成的）电场：
在B极板右边（由B极板上的电荷形成的）电场：
在AB极板之间：
AB极板之间电压：

## Slide 10
二、电容与部分电容
2）定量推导：
忽略边缘效应，作为均匀带电的无限大平行板电容器来处理，各区域均为均匀电场，方向垂直于极板。
(1) 充电到电压U0后，
所以:

## Slide 11
二、电容与部分电容
各极板上的带电情况如右图所示，有：
（2）若将C、D 板用导线连接，C、D 两板内侧的
和
将中和，有
这样，C、D板内侧的 和 将全部中和掉，而其他部分的电荷则由电场的作用以及电荷守恒（这时电源已拆去）都不变化。在断开连接线时也不会变化，即有
而A板、B板、C板和D板外侧的电荷也都保持不变。

## Slide 12
二、电容与部分电容
（2）若将C、D 板用导线连接
对于A,B板上的电荷来说。由于断开了电源，所以电荷分布不变；对于AC板和DB板之间的电场强度来说，由于CD这一整体前后的总电荷没变，所以AC板之间和DB板之间的电场强度不变。
补充说明：

## Slide 13
二、电容与部分电容
（3）由于在连接C、D时接有电源，电源的作用将强迫A、B板间电压UAB保持在U0;C、D板被短接，强迫
。显然，
,但同时为了
又满足
的条件，必须使E1和E3增大，也即相应的电荷密度由
增大到
。这时，有
所以
C、D板内侧没有电荷分布，而A板，B板，C板和D板外侧的电荷密度都由（1）问中的 增大到
。由于电场力的作用，依次拆去电源与C, D间的连线时，情况不再变化。

## Slide 14
二、电容与部分电容
（4）若在继（2）问之后将A、B短接，由于在（2）的情况下，
因此A、B两板上的电荷将进行中和达到
的强制条件。而C、D板由于与外界没有导线连接，电荷守恒，各自板上的总电荷保持不变，但会在内、外侧板面间发生电荷转移。达到
后，一切的电荷的转移将停止，电荷的分布如下图所示。有
由电荷守恒，还应有：
解之得：
由于电场力的作用，再断开A、B连接线时，情况不变。

## Slide 15
二、电容与部分电容
结论：
不同的短接和接地条件会引起电荷的重新分布，继而使得电场强度和电压发生改变。
灵活运用题目条件和基本电场强度、电压、电荷公式是关键。借助数学工具，更有利于理解复杂的物理过程。
例题3 空气中，相隔1cm的两块平行导电平板充电到100V后脱离电源，然后将一厚度为1mm的绝缘导电片插入两板间，问:
(1)忽略边缘效应，导电片吸收了多少能量?这部分能量起到了什么作用?两板间的电压和电荷的改变量各为若干?最后储存在其中的能量多大?
(2)如果电压源一直与两平行导电平板相连，重答前问。
例题3示意图

## Slide 16
二、电容与部分电容
例题3示意图
解：1）定性分析：
平行板电容器电荷、电压、电场强度之间的关系为：
2）定量计算：
设导电平板的面积为S。两平板间的间隔为
。显然，绝缘导电片的厚度
。平板间的电压为
。

## Slide 17
二、电容与部分电容
（1）忽略边缘效应，未插入绝缘导电片时：
插入导电片后
所以，导电片吸收的能量为：
这部分能量使绝缘导电片的正、负电荷分离，在导电片进入极板间时，做机械功。
这是一常电荷系统，电荷守恒，各极板电荷量不变，
。而插入
绝缘导电片后的电压为：

## Slide 18
二、电容与部分电容
所以电压的改变量为：
（2）如果电源一直连接着，则
所以，电荷的改变量为：

## Slide 19
二、电容与部分电容
因此，电容变化能量为：
电源提供的能量：
所以，导电片吸收的能量为：
这部分能量使绝缘导电片的正、负电荷分离，在导电片进入极板间时，做机械功。

## Slide 20
二、电容与部分电容
结论：
向平板电容器中插入其他东西（电介质板或者导体板），对于常电压条件和常电荷条件下的系统来说电场强度和电荷分布的改变是不同的。
讨论：
1）以上两题考察的是平行板电容器的求解，向平行板电容器中插入介质板时，电场强度和电压的重分布也要注意。
2）插入导电片或者电介质板，实质上是改变了场的分布，使均匀电场变得不均匀，如果插入的物体的几何形状非常复杂，这时的电场不论场强或者电压分布都很难找到简约的闭合形式的解了。
借鉴课本P57页，对于常电压系统来说，当P号导体位移时，外电源提供的能量有一半用于静电能量的增量，另一半用于电场力做功。

## Slide 21
三、静电能量与力
（一）目的
1.掌握静电能量的计算公式
2.理解利用能量密度计算系统能量的过程
（二）例题分析
例题4 半径分别为a和b的两同轴圆柱,所带电荷之和为零。试求下列各种电荷分布下,沿轴向单位长度中储存的能量。
(1)每一圆柱面上的电荷为
(2)内柱中电荷的体密度为
,外柱有面密度为
的面电荷，且
(3)内柱中电荷体密度为
,两柱之间区域内电荷的体密度为
,且
。
例题4示意图

## Slide 22
三、静电能量与力
解： 1）定性分析：
求静电系统的能量，既可以从能量与电压、电荷量的关系出发计算，也可以通过对能量密度的积分计算。
2）定量计算：
由于电荷分布都是轴对称分布，因此E的方向必然是沿径向的且只与半径r有关，则由高斯定律容易求得上述各种情况下的电场分布。但由于3种情况下，净电荷都为零，因而圆柱外区域中的电场为零。
（1）
因为
所以

## Slide 23
三、静电能量与力
（2）由高斯定律，求得：
所以
（3）由高斯定律，求得：

## Slide 24
三、静电能量与力
所以
结论：
能量密度本质上是能量的空间微分量，只要求得区域中的电场分布，进而求得能量密度分布，就可以算出区域中总的能量。
讨论：
1）本题考察的是圆柱形带电系统能量的求解，其他几何形状下带电系统能量的求解也值得注意。
连续体电荷系统：
面电荷系统：

## Slide 25
三、静电能量与力
离散电荷系统：
能量密度积分公式：
2）深入理解能量公式前
系数 的含义。
四、镜像法和电轴法
（一）目的
1.掌握镜像法的应用
2.掌握电轴法的应用
3.充分理解镜像法和电轴法的本质
参考课本P53页

## Slide 26
四、镜像法与电轴
（二）例题分析
例题5 点电荷q放置在内表面半径为b,厚度为c的导体球壳内,点电荷与球心的距离为a。分别求在球壳接地和不接地的两种情况下点电荷所受的力。
例题5示意图
解：1）定性分析：
本题考察镜像法的应用，实质是导体球面的镜像问题，把球壳对点电荷的影响等效为一个虚拟电荷对点电荷的影响，简化分析与计算。

## Slide 27
四、镜像法与电轴法
2）定量计算：
先讨论球壳接地的情况。由于球壳接地，球壳外的电场
。求点电荷所
受的力时，只需求球壳内的场，球壳的厚度c是没有影响的。应用镜像法，在球
壳外距球心
处，放置一点电荷
该点电荷位于球心与点电荷q的连线上。它对点电荷q的作用力就是球壳对点电荷q的作用力，大小为
其中，负号表示吸引力。
选取虚拟电荷电荷量及其位置的依据是唯一性定理！（教材P42页）

## Slide 28
四、镜像法与电轴法
对于球壳不接地的情况，因球壳外表面上的感应电荷在球壳内不产生电场，而球壳内表面的感应电荷仍可用
来代替，即球壳内的电场分布不变。这样，点电荷q的受力仍和球壳接地时一样。
结论：
利用镜像法可以极大地简化分析，将复杂的积分问题转化为简单的代数问题，依据的原理就是唯一性定理。
例题6 在一半径为a的空心导体圆柱中(无限长、接地)放一线电荷(线电荷密度为
)。此线电荷与圆柱轴线平行相距为d。求圆柱内任意点的电位。
例题6示意图

## Slide 29
四、镜像法与电轴法

## Slide 30
四、镜像法与电轴法
解：1）定性分析：
本题实质是考察电轴法的应用，把圆柱对线电荷的影响等效为一个虚拟线电荷对目标线电荷的影响，简化分析与计算。
2）定量计算：
这题可以看作是带等量异号电荷的偏心圆柱导体间的电场。这里，只需将内导体圆柱的半径 取为零，外圆柱导体的内半径取为 。这时，有
确定了电轴的位置，就可以求出圆柱内任一点的电位为

## Slide 31
四、镜像法与电轴法
结论：
利用电轴法可以极大地简化分析，将柱坐标系下复杂的积分问题转化为简单的代数问题，依据的原理就是唯一性定理。
讨论：
本题考察的是镜像法和电轴法的应用，除了记住相应的公式以外，我们一定要理解镜像法和电轴法的实质起源于唯一性定理，即只要虚拟源与原始电荷形成的电场满足的边界条件和真实边界条件一致即可。

## Slide 32
第二章 恒定电场

## Slide 33
一、恒定电场基本方程.分界面上的衔接条件
（一）目的
1.掌握拉普拉斯方程在柱坐标系中的解法
2.掌握恒定电场中的分界面衔接条件
（二）例题分析
例题7 有两块不同电导率的薄钢片构成一导电弧片。如附图所示。若
,厚度为2 mm。电极间电压
且
,求:
(1)弧片内的电位分布(设x轴上的电极为零电位);
(2)总电流I和弧片电阻R;
(3)在分界面上，D、J、E是否突变? .
(4)分界面上的电荷面密度σ。
例题7示意图

## Slide 34
一、恒定电场基本方程.分界面上的衔接条件
解：1）定性分析：
本题实质是考察拉式方程在柱坐标系下的解法。分别列写
区域的方程和边
界条件以及
区域的方程和边界条件即可。
本题也考察恒定电场的分界面衔接条件。
2）定量计算：
（1）因为
，电极表面可视为等位面，由对称性分析，电流密度线
是沿图示
方向，即垂直于电极表面，而等位线垂直于E
线（即J线），因此
只与坐标
有关，而与坐标
无关。将系统分为两个均匀的导电媒质区域，
其边值问题为：

## Slide 35
一、恒定电场基本方程.分界面上的衔接条件
边界条件：
其通解可写为：
利用边界条件，决定待定系数可得：
注意：
课本P78页，（2-31）（2-32）为分界面衔接条件，（2-31）式本质上就是电流连续性原理

## Slide 36
一、恒定电场基本方程.分界面上的衔接条件
由此可得到弧片内的电位分布为：
（2）
再利用分界面上电流密度的衔接条件
由此可得到
弧片内的总电流
式中
,是薄钢片的厚度。

## Slide 37
一、恒定电场基本方程.分界面上的衔接条件
弧片的电阻：
（3）利用分界面上的衔接条件
则电流密度在分界面上保持连续，
没有突变。
因
故电场强度在分界面上不连续，有突变。又
因为两种导电媒质的介电常数均可视为
，故电位移矢量也不连续，有突变。
（4）利用
，将
代入得
结论：
在恒定电场条件下，只有电流密度的法向分量保持连续，电位移矢量和电场强度的法向分量均不一定连续。

## Slide 38
一、恒定电场基本方程.分界面上的衔接条件
讨论：
本题考察的是拉普拉斯方程在柱坐标系的应用，重点要理解恒定电场中的分界面衔接条件。
图11：恒定电场分界面示意图
如图（11）所示，在两种不同导电媒质的分界面处，
设区域1的电导率为
介电常数
为
，区域2的电导率为
，介电常数为
，则电位移矢量和电流密度的法向分量的衔接条件为：
或
或
分界面上的电荷面密度为：

## Slide 39
一、恒定电场基本方程.分界面上的衔接条件
在恒定场情况下，可以近似地认为金属导体的介电常数
。因此，两种
不同金属导体分界面上的电荷面密度为：
参考4-2-2这个题目
4-2-2 已知分界面一侧媒质1为空气，另一侧媒质2为干土，
现有
,其方向与分界面法线成
角，求
。
这个题目的分界面衔接条件一定是：
而不是
大家可以参考课本P77页，对于恒定电场来说，分界面上有面电荷存在的，书上有定性分析，大家要理解清楚！

## Slide 40
二、电导和部分电导
（一）目的
1.掌握球形电容器在恒定电场中电场强度、电位的表达式
2.掌握球形电容器漏电导计算方法
（二）例题分析
例题8 球形电容器的内半径R1=5cm,外半径R2=10cm,其中设有两层电介质,其分界
面亦为球面,半径R0=8cm。若
。若内外导体间施加电压1kV,
求:
(1)球面之间的E,J 和
;
(2)漏电导。
例题8示意图

## Slide 41
二、电导和部分电导
解：1）定性分析：
在恒定电场中计算电场强度和电压应该按照先求电流密度，再求电场强度，最后求电压的思路展开。
2）定量分析：
设内外导体之间电压为U,流过的电流为I。由对称性分析可知，电流沿径向且为球对称。

## Slide 42
二、电导和部分电导
若以外球壳为电位参考点，则在
的区域内
在
的区域内
若
时，
,则
球形电容器的漏电导为

## Slide 43
二、电导和部分电导
结论：
在恒定电场条件下，对于球形电容器来说，在分界面上能保证的只有电 流密度连续，电场强度可能会发生突变。
讨论：
本题中涉及的分界面比较简单，实际中的分界面可能形状非常复杂，电介质参数也有可能是非线性的，在这种情况下求解整个区域的电场分布的时候，直接计算难度非常大，必须使用有限元等方法来进行数值逼近。

## Slide 44
参考文献
[1]冯慈璋，马西奎主编.工程电磁场导论.北京:高等教育出版社, 2000.06.
[2]王仲奕等编著.《工程电磁场导论》习题详解.西安:西安交通大学出版社, 2001.06.

## Slide 45
谢 谢！